NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: Ecuador Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90 Página WEB: www.normalizacion.gob.ec Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec puntocontactoOTCECU@gmail.com; aramon@produccion.gob.ec cyepez@produccion.gob.ec; jsanchez@produccion.gob.ec Página WEB: www.industrias.gob.ec |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas (HS 841810); De compresión (HS 841821); Los demás (HS 841829); Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual a 800 l (HS 841830); Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l (HS 841840); (ICS: 97.040.30) |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de Primera Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 035 (1R) “Eficiencia energética en aparatos de refrigeración de uso doméstico. Reporte de consumo de energía, métodos de prueba y etiquetado” (40 página(s), en Español) |
| 6. | Descripción del contenido: Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los aparatos de refrigeración de uso doméstico, previamente a la comercialización de productos nacionales e importados, con el propósito de proteger el medio ambiente; así como prevenir prácticas que puedan inducir a error. Este reglamento técnico se aplica a los productos: Refrigerador convencional Enfriador doméstico Refrigerador – congelador Refrigerador sin escarcha, congelador superior Refrigerador sin escarcha, congelador inferior Refrigerador side by side Refrigerador sin escarcha, con dispensador Refrigerador side by side, con dispensador Congelador vertical Congelador vertical sin escarcha Congelador horizontal sin escarcha |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Información al consumidor, Etiquetado; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección del medio ambiente |
| 8. | Documentos pertinentes: REFERENCIAS NORMATIVAS: Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. Norma NTE INEN 2206 (4R):2019. Artefactos de refrigeración domésticos. Requisitos y métodos de ensayo. Norma NTE INEN-IEC 62552:2014, Artefactos domésticos de refrigeración – Características y métodos de ensayo TRAZABILIDAD: G/TBT/N/ECU/34 G/TBT/N/ECU/34/Add.1 G/TBT/N/ECU/34/Add.2 G/TBT/N/ECU/34/Add.3 G/TBT/N/ECU/34/Rev.1 G/TBT/N/ECU/34/Rev.1/Add.1 G/TBT/N/ECU/34/Rev.1/Add.2 G/TBT/N/ECU/34/Rev.1/Add.2/Corr.1 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: 165 días a partir de la fecha de notificación Fecha propuesta de entrada en vigor: 180 días a partir de la fecha de adopción |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec puntocontactoOTCECU@gmail.com; aramon@produccion.gob.ec; cyepez@produccion.gob.ec; jsanchez@produccion.gob.ec https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ECU/19_2202_00_s.pdf |