NOTIFICACIÓN

Revisión

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| 1. | Miembro que notifica: Ecuador Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| --- | --- |
| 2. | Organismo responsable: Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90 Página WEB: www.normalizacion.gob.ec Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontacto-OTCECU@produccion.gob.ec puntocontactoECU@gmail.com jmarino@produccion.gob.ec cyepez@produccion.gob.ec jsanchezc@produccion.gob.ec Página WEB: www.produccion.gob.ec |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia <= 650 kVA (HS 850421) |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de Segunda Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 141 (2R) "Requisitos de Seguridad y Eficiencia Energética para Transformadores de Distribución" (15 página(s), en Español) |
| 6. | Descripción del contenido: Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los transformadores de distribución, previamente a la comercialización de productos nacionales e importados, con el propósito de proteger la seguridad de las personas y el medio ambiente; así como prevenir prácticas que puedan inducir a error. Este reglamento técnico se aplica a los productos: Transformadores de distribución tipo: poste, subestación, pedestal (padmounted), sumergibles y secos Transformadores monofásicos de potencia desde 3 kVA hasta 167 kVA, clase de aislamiento en medio voltaje (MV) < 34,5 kV y en bajo voltaje (BV) < 1,2 kV. Transformadores trifásicos de potencia desde 15 kVA hasta 2000 kVA, |
| 7. | Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas; Protección del medio ambiente |
| 8. | Documentos pertinentes: Referencias Normativas: Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Norma ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto. Norma ISO 2859-1:1999+Amd1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote. Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEDE/ENER-2014:2014, Requisitos de seguridad y eficiencia energética para transformadores de distribución. Norma NTE INEN 2110 (1R):2013, Transformadores. Definiciones. Norma NTE INEN 2111 (2R):2013, Transformadores de Distribución. Pruebas eléctricas. Norma NTE INEN 2112 (1R):2013, Transformadores. Devanados y sus derivaciones. Requisitos. Norma NTE INEN 2114 (2R):2004, Transformadores monofásicos de corriente sin carga, pérdidas y voltaje de cortocircuito. Norma NTE INEN 2115 (2R):2004, Transformadores de distribución nuevos trifásicos. Valores de corriente sin carga, pérdidas y voltaje de cortocircuito. Norma NTE INEN 2116 (1R):2013, Transformadores. Impedancia y pérdidas con carga. Norma NTE INEN 2120:1998, Transformadores. Requisitos Norma NTE INEN 2126 (1R):2013, Transformadores. Límites de calentamiento. Norma NTE INEN 2128 (1R):2013, Transformadores. Requisitos de funcionamiento en condiciones de altitud y temperatura diferentes de las normalizadas. Norma NTE INEN 2130 (1R):2013, Transformadores. Placa de características. Norma NTE INEN 2139 (1R):2013, Transformadores monofásicos. Accesorios Norma NTE INEN 2140 (1R):2013+Corrigendo 1:2014, Transformadores monofásicos. Accesorios Norma NTE INEN 2683:2014, Transformadores de distribución monofásicos tipo pedestal, autorefrigerados. Requisitos. Norma NTE INEN 2684:2013, Transformadores de distribución trifásicos tipo pedestal, autorefrigerados. Requisitos. Norma NTE INEN-IEC 60076-3:2019, Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire. Trazabilidad: G/TBT/N/ECU/482 |
| 9. | Fecha propuesta de adopción: Desde 60 días a partir de la notificación. Fecha propuesta de entrada en vigor: 6 meses a partir de la fecha de adopción. |
| 10. | Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación |
| 11. | Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, de otra institución: Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional: Subsecretaría de Calidad Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272 Correo electrónico: puntocontacto-OTCECU@produccion.gob.ec puntocontactoECU@gmail.com jmarino@produccion.gob.ec cyepez@produccion.gob.ec jsanchezc@produccion.gob.ec www.normalizacion.gob.ec https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ECU/21_2508_00_s.pdf |